## Slide 1
머신러닝 기반 연구방법론
AI 기반 전기자동차
통합 열관리 제어시스템 리뷰
임종원 · 한양대 미래모빌리티학과 · 2025.02 논문
김 준 수 | 202476701

## Slide 2
AI 기반 전기자동차 통합 열관리 제어시스템
임종원 (한양대 2025) 저 발표: 김준수 202476701
2 / 2
연구 배경 · 목적
냉매 상변화로 Simscape 실시간 불가 (10⁻¹⁰s)
목표: 정확도 유지 + 실시간 0.1초 고정 시뮬레이션
HILS 검증을 위한 신경망 기반 차수 축소 모델 개발
데이터
Simscape 시뮬레이션 출력 → 학습 데이터 생성
표준 5종 + Bus5413(실도로)
입력 (압축기 회전수·냉각모드·공기·냉각수 상태)
출력(Q̇_evap,(에어컨)Q̇_chiller(배터리냉각수))
모델 분석
MLP(다층 퍼셉트론): 입력값을 층을 거치며 반환 후 출력, 각 시점 데이터 독립 처리
LSTM(순환신경망): 게이트로 장기 종속성 학습 (과거를 기억)
MLP 대비 오차 63% 감소 → 최종 채택
결론 및 평가
연구 결과
LSTM 기반 차수 축소 모델로 실시간성 한계 극복
RCP(실제 하드웨어 장비 시뮬) 환경에서 실시간 검증 성공
MIL(컴퓨터 모델 시뮬레이션) 와 RCP 결과 동일하게 출력됨 검증 고정 0.1초 단위 실시간 시뮬레이션 → HILS 검증 적용 가능
핵심 특징 · 개인 평가
하이브리드 전략: 냉각수(수식) + 냉매 사이클(LSTM) 분리 적용
Bus5413 실도로 검증 전용 분리 → 실제 과도 특성 일반화 검증
기존 Simscape 기반 모델의 실시간성 한계를 극복해서 HIL 기반 열관리 제어 알고리즘 검증 효율화 기여
한계 · 향후 과제
LSTM 블랙박스 특성 → 극한 조건에서 거동 보증 어려움
실차 계측 데이터와의 교차 검증 필요
향후: PINN(물리지식 기반 신경망) 접목으로 두 한계 동시 완화 가능