## Slide 1
(5) 결론
딥러닝 기반 SAR 영상 객체 탐지 모델의 구조적 특성 분석
양서정 | 충남대 대학원 2025 · 박병윤(202576623)
연구 배경 & 목적
SAR 영상이란?
· 능동형 센서: 마이크로파 직접 발사·수신 · 전천후 관측: 주야간·구름·안개 무관 · 금속 재질·거칠기로 명암 결정 → 해양감시·재난대응의 핵심 수단
연구 목적
YOLOv8 (CNN) vs RF-DETR (Transformer) 동일 조건 비교 분석 ① 정량 성능 차이 규명 ② 오류 패턴 분석 (FP/FN) ③ 실무 활용 전략 제시
성능 비교 결과 (YOLOv8 vs RF-DETR)
평가 지표 | YOLOv8 | RF-DETR | 우세
mAP@0.5 | 94.5% ★ | 92.7% | YOLOv8
mAP@0.5:0.95 | 70.5% | 72.1% ★ | RF-DETR
Precision | 93.2% | 95.0% ★ | RF-DETR
Recall | 88.4% ★ | 87.0% | YOLOv8
FP (오탐↓) | 225건 ★ | 262건 | YOLOv8
FN (미탐↓) | 817건 | 706건 ★ | RF-DETR
YOLOv8 → 실시간 감시
· mAP@0.5·FP 우세 → 속도 중심
· 해군·해경 실시간 경보 적합
RF-DETR → 정밀 탐지
· Precision·FN 우세 → 정밀도 중심
· 군사·재난 정밀 판독 적합
개인 평가 및 논문 특성
✔
강점
· SAR 도메인에서 CNN·Transformer를 동일 조건으로 엄밀히 비교 → 학술적 가치 높음
· Confusion Matrix·Vector Analysis로 단순 수치를 넘어 오차 유형까지 심층 분석
△
한계
· 단일 데이터셋(HRSID)만 활용 → 다른 해역·환경에 대한 일반화 가능성 검증 미흡
· 추론 속도(FPS) 정량 비교 부재 → 실시간 적용 가능성 판단 근거 부족
→
제언
· 앙상블 또는 하이브리드 구조(CNN 백본 + Transformer 헤드)로 속도·정밀도 동시 확보 기대
· 다양한 SAR 데이터셋 추가 실험으로 모델 범용성 검증 필요
종합: 속도 우선 → YOLOv8 / 정밀도 우선 → RF-DETR | 향후: 두 모델의 앙상블·하이브리드 구조로 SAR 탐지 성능 추가 향상 기대